ШЛАГБАУМ ДОРОЖНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Шлагбаум дорожный автоматический (далее шлагбаум) предназначен для контроля проезда транспорта с шириной проезжей части до 5м.

ВНИМАНИЕ! Шлагбаум предназначен только для контроля проезда транспортных средств. Запрещается проход пешеходов в зоне работы шлагбаума. Необходимо предусмотреть специальный проход для пешеходов.

Конструктивно шлагбаум состоит из тумбы, закрепляемой на неподвижном фундаменте с вмонтированной в него закладной пластиной, и поворотной алюминиевой стрелы. Внутри тумбы расположен механизм поворота стрелы, электродвигатель, электронный блок управления, прочие узлы. На всей длине нижней части алюминиевой стрелы закреплён пластиковый кожух, предотвращающий повреждение лако-красочного покрытия автомобиля, оказавшегося в зоне работы шлагбаума. Внутри кожуха расположены светодиоды, включение которых происходит автоматически при наступлении тёмного времени суток.

Шлагбаум поставляется в двух исполнениях – левый и правый. На рис.1 показан правый шлагбаум. Левый имеет зеркальное расположение стрелы и всех составных частей тумбы.

Управление шлагбаумом осуществляется от дистанционного пульта, работающего на радиочастоте 433,3МГц.

В конструкции шлагбаума имеется возможность быстрого демонтажа стрелы в случае перебоев в электропитании или поломки механизмов шлагбаума.

Питание шлагбаума осуществляется от однофазной сети переменного тока 220В 50Гц с обязательным заземлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры шлагбаума представлены на рис.1.

Технические данные шлагбаума представлены в табл.1

| Параметры | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Электропитание: однофазный переменный ток 50Гц | В | 220 |
| Потребляемый ток, не более | А | 1,0 |
| Время подъёма/опускания стрелы, не более | сек. | 5 |
| Рабочий цикл | % | 100 |
| Температура эксплуатации | ⁰С | от -30 до +40 |
| Вес шлагбаума, не более | кг | 35 |

МОНТАЖ ШЛАГБАУМА

Перед монтажом шлагбаума необходимо подвести к месту установки электропитание соответствующим потребляемому току и условиям эксплуатации электрическим кабелем. Прокладку кабеля рекомендуется осуществлять в гофр рукаве или трубах. Электрические провода заводятся внутрь шлагбаума через нижнее отверстие в закладной пластине.

Последовательность монтажа шлагбаума следующая:

- Выкопать яму под фундамент, согласно рис.2

- Установить в яму закладную пластину таким образом, чтобы верхняя плоскость пластины находилась на уровне земли. Произвести выравнивание закладной пластины с помощью строительного уровня в двух плоскостях, как показано на рис. 2. Пропустить электрические провода в центральное отверстие закладной пластины.

- Произвести заливку ямы бетоном марки М350 до уровня нижней плоскости закладной пластины. Пока бетон не застыл, проверить с помощью строительного уровня в двух плоскостях горизонтальность  установки закладной пластины.

- Произвести выдержку бетонного фундамента в течении срока, соответствующего марке бетона.

- С помощью входящего в комплект ключа открыть и снять крышку тумбы.

- Установить тумбу шлагбаума на закладную пластину и затянуть четыре гайки поз.1 рис 3. С помощью строительного уровня убедиться в вертикальном расположении тумбы.

- Установка стрелы производится согласно рис.4 в вертикальном положении. Убедиться, что шлицы муфты поз.4 располагаются вертикально, удерживая стрелу вертикально, надеть её на муфту до входа шлиц стрелы в шлицы муфты, установить декоративный кожух поз.2 на стрелу и стянуть стрелу, муфту и декоративный кожух болтом поз.3, используя для этого спецключ. Подключить кабель подсветки стрелы.

ВНИМАНИЕ! Снятие стрелы в горизонтальном положении производить только в аварийных ситуациях (отключение электропитания)

- Произвести подключение питания шлагбаума к клемме 2 и заземления к клемме 1 согласно рис.5.  Установить антенну поз.5 рис.4. Закрыть крышку тумбы (важно!). Подать на шлагбаум электропитание, на пульте дистанционного управления нажать кнопку «закрыть», стрела должна опуститься в горизонтальное положение.

- В случае, если стрела в закрытом состоянии имеет отклонение от горизонтального положения, произвести установку положения стрелы согласно рис.6. Для этого снять крышку тумбы, ослабить винт поз.1 и повернуть флажок поз.2 в необходимом направлении (поворот флажка в направлении А приведёт к смещению стрелы в направлении А, соответственно и с направлением В), затянуть винт поз.1. Закрыть крышку тумбы и проверить правильность установки стрелы, подняв и опустив её с помощью соответствующих кнопок пульта дистанционного управления.

ВНИМАНИЕ! Запрещена работа и настройка шлагбаума со снятой крышкой, т.к. инфракрасные датчики положения стрелы в конструкции шлагбаума будут выдавать не правильную информацию на электронный блок управления.

- Шлагбаум на заводе-изготовителе настроен на работу со стрелой определённой длины. В случае изменения длины стрелы, либо изменения её веса необходимо произвести регулировку механизма балансировки.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать на шлагбауме стрелу сторонних производителей. Запрещается установка на стрелу элементов, увеличивающих её вес и не предусмотренных конструкцией шлагбаума. Максимальная длина стрелы 5м.

Если при движении стрелы происходит характерный треск внутри тумбы (срабатывание предохранительного механизма), то необходимо произвести регулировку механизма балансировки, согласно рис. 7. Последовательность регулировки следующая:

- С помощью пульта повернуть стрелу в положение «открыто»

- Снять крышку тумбы

- Ослабить болт поз.1

- Ослабить контргайку поз.3

- В случае появления хруста при движении стрелы вверх, вращать пружину поз.2 таким образом, чтобы шток поз.4 вкручивался внутрь неё. При появлении хруста при движении стрелы вниз, вращать пружину так, чтобы шток выкручивался.

- Затянуть болт поз.1 и контргайку поз.3

- Установить крышку тумбы на место

- Проверить работу шлагбаума, при необходимости произвести повторную настройку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШЛАГБАУМА

Общая техника безопасности

ВНИМАНИЕ! Неправильные монтаж или использование шлагбаума могут стать причиной опасности для здоровья людей и животных, а также причинить материальный ущерб.

Запрещается установка шлагбаума во взрывоопасной среде.

Запрещается эксплуатация шлагбаума с открытой крышкой тумбы.

Цепь электропитания шлагбаума должна иметь автоматический выключатель, рассчитанный на номинальный ток срабатывания 10А

Эксплуатация шлагбаума без заземления запрещена.

При выполнении работ по техническому обслуживанию или ремонту, допускается использование только компонентов производителя. Компания-изготовитель не несет ответственности за безопасность и надлежащее функционирование шлагбаума при использовании в конструкции компонентов сторонних производителей.

Перед выполнением каких-либо работ в зоне действия шлагбаума необходимо отключить его от электросети.

Работа шлагбаума

Управление шлагбаумом производится от пульта дистанционного управления (рис.8). Пульт имеет две кнопки: «открыть»  кнопка 1 и «закрыть» кнопка 2 . Стандартный режим работы пульта: при однократном нажатии на кнопку «открыть» стрела поднимается в вертикальное положение, при однократном нажатии на кнопку «закрыть» стрела опускается в горизонтальное положение. Во время хода стрелы в любом направлении и нажатии кнопки, соответствующей обратному                                                                     Рис.8

направлению движения, происходит останов стрелы и движение в обратном направлении. При отсутствии препятствий (зданий, автомобилей, радиопомех и т.д.) радиус действия пультов составляет 20 метров. Есть возможность подключения выносного пульта управления (рис.9). При движении стрелы в горизонтальное положение в случае попадания препятствия в зону её работы (блокировка стрелы) работа шлагбаума не приостанавливается в течении 3-7 секунд, при этом слышен характерный хруст в тумбе, не явлющийся поломкой. По истечении 3-7 секунд, если препятствие не было убрано, стрела возвращается в вертикальное положение.

В случае возникновения сбоев в работе шлагбаума необхдимо сделать перезагрузку(выключить автоматический выключатель, подождать 30 сек. и включить его).

В случае возникновения аварийных ситуаций (отключение электропитания, поломка механизмов шлагбаума) имеется возможность снятия стрелы с тумбы шлагбаума. Для этого спецключом вывернуть болт поз.3 рис.4 и снять кожух и стрелу с размыкаемой муфты.

Обслуживание шлагбаума.                                                                                                                   Рис.9

ВНИМАНИЕ! При проведении технического обслуживания шлагбаума отключите его от электросети.

При среднем и редком режимах использования шлагбаума следует один раз в два года менять масло в редукторе, при интенсивном режиме – раз в год. Применяемое масло – синтетическое SAE 5W30.

Один раз в год следует смазывать консистентной смазкой шаровый подшипник штока пружины.

В случае сильного загрязнения оптических датчиков, расположенных на редукторе, следует продуть их сжатым воздухом.

В случае загрязнения датчика освещённости, расположенного на корпусе шлагбаума, протереть его чистой ветошью без использования растворителей.

Периодически проверять целостность электрических соединений и заземления.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу шлагбаума в течении 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения требований данной инструкции по эксплуатации.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию шлагбаума, не влияющих на его работу и не ухудшающих качество, без отражения в данной инструкции.

Изделие, на которое оформлен гарантийный талон, не подлежит обмену и/или возврату, так как включено в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

− На стрелу и её подсветку, на пульты управления, на антенну, на фотоэлемент.

− На тумбу шлагбаума  при  механическом повреждении.

− При нарушении правил установки, эксплуатации, небрежного обращения.

- В результате химического воздействия на тумбу шлагбаума и его внутренние блоки.

− На повреждения, вызванные эксплуатацией оборудования в нештатном режиме, либо в условиях, не предусмотренных производителем, а также происшедших вследствие действий стихийных бедствий, вандализма, механических и тепловых повреждений, неквалифицированных действий персонала, несоответствия стандартам и параметрам питающих, телекоммуникационных сигналов и других подобных причин.

- При обнаружении внутри оборудования посторонних предметов, жидкостей и т.д.

− В случае стертого, нечитаемого, измененного, либо несоответствующего гарантийному талону серийного номера шлагбаума.

ВНИМАНИЕ!

При не соблюдении перечисленных условий, ремонт производиться только на платной основе.

Перед приемом оборудования в ремонт, специалист авторизованного сервисного центра обязательно проверяет его на наличие следов постороннего вмешательства.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ.

# 1. Тумба в сборе – 1шт.

# 2. Закладная пластина – 1шт.

# 3. Пульт ДУ – 2шт.

# 4. Антенна – 1шт.

# 5. Ключ для крепления стрелы – 1шт.

# 6. Стрела в сборе – 1шт.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Автоматический шлагбаум:

# МАКО

заводской номер

соответствует требованиям документации завода-изготовителя.

# Дата выпуска____________________________________

Подпись	Штамп ОТК

# Отметка о продаже

# Штамп торгующей организации

Подпись	Дата ___________________Цена	_______руб.

Гарантийный талон

Заказчик: ________________________________________________________

Адрес объекта: ___________________________________________________

__________________________________________________________________

Дополнительная комплектация: _______________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Адрес и реквизиты поставщика:  печать/штамп

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Организация, осуществившая монтаж: печать/штамп

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Дата Акта приема/сдачи работ заказчику: “_______” ________________20___г.

Подпись заказчика________________

# СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

# Дата ремонта______________________________

# Содержание ремонта___________________________________________________________________________

# _____________________________________________________________________________________________

# Подпись владельца шлагбаума, подтверждающая ремонт____________________________

# Штамп ремонтной организации

# -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Дата ремонта______________________________

# Содержание ремонта___________________________________________________________________________

# _____________________________________________________________________________________________

# Подпись владельца шлагбаума, подтверждающая ремонт____________________________

# Штамп ремонтной организации

# -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Дата ремонта______________________________

# Содержание ремонта___________________________________________________________________________

# _____________________________________________________________________________________________

# Подпись владельца шлагбаума, подтверждающая ремонт____________________________

# Штамп ремонтной организации